## Slide 1
مشروع تصميم الشبكة
مشروع شبكة الكليات
ربط أقسام علوم البيانات وعلوم الحاسوب
إعداد: أسيل العنزي
قسم علوم الحاسوب · جامعة حائل
الأداة: سيسكو باكت ترايسر | نوفمبر 2025

## Slide 2
ملخص
هدف المشروع
قم بتصميم وتكوين شبكتين مترابطتين داخل كلية علوم الحاسوب في جامعة حائل - واحدة لقسم علوم البيانات والأخرى لقسم علوم الحاسوب - باستخدام برنامج Cisco Packet Tracer.
يوضح المشروع مفاهيم الشبكات الأساسية: عناوين IP، وتكوين DNS، والتوجيه الثابت، والاتصال بين الشبكات من خلال أجهزة التوجيه.
2
الأقسام
2
أجهزة التوجيه
20
إجمالي الأجهزة
2
خوادم نظام أسماء النطاقات (DNS)
2

## Slide 3
نِطَاق
متطلبات المشروع
1
أنشئ شبكتين منفصلتين من الفئة C، واحدة لكل قسم
2
قم بتوصيل الشبكتين باستخدام جهازَي توجيه (راوتر) عبر اتصال تسلسلي.
3
قم بتعيين عناوين IP لجميع واجهات أجهزة التوجيه والخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
4
قم بتكوين خادم DNS في كل شبكة لحل أسماء الأجهزة
5
اختبر الاتصال داخل نفس الشبكة باستخدام أسماء الأجهزة
6
اختبار الاتصال بين الشبكات باستخدام عناوين IP
7
أضف تسميات واضحة ونظّم بنية المخطط لتسهيل قراءته.
3

## Slide 4
تصميم
نظرة عامة على تصميم الشبكة
الشبكة أ
قسم علوم البيانات
192.168.10.0/24
الشبكة ب
قسم علوم الحاسوب
192.168.20.0/24
رابط تسلسلي
اتصال جهاز التوجيه بجهاز التوجيه
10.10.10.0/30
إجمالي الأجهزة = 2 جهاز توجيه + 2 محول + 2 خادم DNS + 14 جهاز كمبيوتر (7 لكل قسم) = 20 جهازًا
4

## Slide 5
الطوبولوجيا
بنية الشبكة
قسم علوم البيانات — 192.168.10.0/24
قسم علوم الحاسوب — 192.168.20.0/24
R0
R1
الرقم التسلسلي 10.10.10.0/30
Switch0
المفتاح 1
7 × جهاز كمبيوتر + 1 × خادم DNS
PC0–PC6 · Server0 (DNS)
192.168.10.2 – .10
7 × جهاز كمبيوتر + 1 × خادم DNS
PC7–PC13 · الخادم 1 (نظام أسماء النطاقات)
192.168.20.2 – .9
5

## Slide 6
إعدادات
التوجيه الثابت
يتم تكوين كل جهاز توجيه بمسار ثابت يشير إلى شبكة القسم البعيد عبر وصلة التسلسل.
Router0
الطريق إلى 192.168.20.0/24 عبر 10.10.10.2
علم البيانات ← علوم الحاسوب
جهاز التوجيه 1
الطريق إلى 192.168.10.0/24 عبر 10.10.10.1
علوم الحاسوب ← علم البيانات
النتيجة: يمكن للشبكتين الوصول إلى بعضهما البعض ثنائياً عبر وصلة جهاز التوجيه.
6

## Slide 7
إعدادات
تكوين نظام أسماء النطاقات (DNS)
يقوم خادم كل قسم بتشغيل خدمة نظام أسماء النطاقات (DNS)، حيث يقوم بربط كل اسم جهاز في شبكته بعنوان IP الخاص به.
الخادم 0 - علم البيانات
pc0 – pc6
192.168.10.2 – .8
خادم
192.168.10.10
server.datasci.local
192.168.10.10
الخادم 1 - علوم الحاسوب
pc7 – pc13
192.168.20.2 – .8
خادم
192.168.20.9
server.comp-sci.local
192.168.20.9
7

## Slide 8
اختبار
اختبار الاتصال (Ping) - ضمن نفس الشبكة
من جهاز الكمبيوتر PC9، يتم حل اسم الجهاز "Pc10" واختبار الاتصال به (عبر نظام أسماء النطاقات DNS).
C:\>nslookup Pc10
الخادم: [192.168.20.8] العنوان: 192.168.20.8
إجابة غير رسمية:
الاسم: pc10 العنوان: 192.168.20.3
C:\>ping Pc10
إرسال طلب اختبار اتصال إلى 192.168.20.3 باستخدام 32 بايت من البيانات:
الرد من 192.168.20.3: عدد البايتات = 32، الوقت < 1 مللي ثانية، قيمة TTL = 128
الرد من 192.168.20.3: عدد البايتات = 32، الوقت < 1 مللي ثانية، قيمة TTL = 128
الحزم: المرسلة = 4، المستلمة = 4، المفقودة = 0 (نسبة الفقد 0%)
8

## Slide 9
اختبار
اختبار الاتصال (Ping) بين الشبكات المختلفة
من PC0 (علوم البيانات) إلى 192.168.20.2 (علوم الحاسوب) عبر عنوان IP
C:\>ping 192.168.20.2
إرسال طلب اختبار اتصال (ping) إلى 192.168.20.2 باستخدام 32 بايت من البيانات:
الرد من 192.168.20.2: عدد البايتات = 32، الوقت = 26 مللي ثانية، قيمة TTL = 126
الرد من 192.168.20.2: عدد البايتات = 32، الوقت = 42 مللي ثانية، قيمة TTL = 126
الحزم: المرسلة = 4، المستلمة = 4، المفقودة = 0 (نسبة الفقد 0%)
TTL = 126 (مقابل 128 لحركة المرور المحلية) يؤكد أن الحزمة مرت عبر قفزة واحدة لجهاز التوجيه بين الشبكات.
9

## Slide 10
ملخص
خاتمة
تم تصميم شبكتين إداريتين مستقلتين وربطهما بالكامل
يتيح التوجيه الثابت اتصالاً ثنائي الاتجاه كاملاً بين الأقسام
يعمل تحليل نظام أسماء النطاقات (DNS) بشكل صحيح داخل كل شبكة
اجتازت جميع اختبارات الاتصال المطلوبة بنجاح بنسبة فقدان حزم بيانات 0%
يعكس التصميم ممارسات تجزئة الشبكات في العالم الحقيقي
المخرجات: ملف Packet Tracer (.pkt) · تقرير المشروع (.docx) · عرض تقديمي (.pptx)
10

## Slide 11
شكرًا لك
مشروع شبكة الكليات - أقسام علوم الحاسوب وعلوم البيانات
أسيل العنزي
github.com/Aaseel11 · linkedin.com/in/aseel-alanazi410